## Slide 1
DSP概述
Notes: 主要说明DSP的概念、DSP与MCU的对比、以及TI全系列DSP特点与应用

## Slide 2
DSP概述
1 数字信号处理
2 可编程DSP芯片
3 DSP系统
4 DSP产品简介
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3
1. 数字信号处理
数字信号处理（简称DSP）是一门涉及多门学科并广泛应用于很多科学和工程领域的新兴学科。
数字信号处理是利用计算机或专用处理设备，以数字的形式对信号进行分析、采集、合成、变换、滤波、估算、压缩、识别等加工处理，以便提取有用的信息并进行有效的传输与应用。
数字信号处理是以众多学科为理论基础，它所涉及的范围极其广泛。如数学领域中的微积分、概率统计、随机过程、数字分析等都是数字信号处理的基础工具。它与网络理论、信号与系统、控制理论、通信理论、故障诊断等密切相关。
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4
DSP可以代表数字信号处理技术（Digital Signal
Processing）,也可以代表数字信号处理器（Digital
Signal Processor）。前者是理论和计算方法上的技术,后者是指实现这些技术的通用或专用可编程微处理器芯片。
数字信号处理包括两个方面的内容:
1．算法的研究
2．数字信号处理的实现
1. 数字信号处理
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5
1．算法的研究
算法的研究是指如何以最小的运算量和存储器的使用量来完成指定的任务，如20世纪60年代出现的快速傅里叶变换（FFT），使数字信号处理技术发生了革命性的变化。
近几年来，数字信号处理的理论和方法得到了迅速的发展，诸如：语音与图像的压缩编码、识别与鉴别，信号的调制与解调、加密和解密，信道的辨识与均衡，智能天线，频谱分析等各种快速算法都成为研究的热点、并取得了长足的进步，为各种实时处理的应用提供了算法基础。
1. 数字信号处理
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6
① 在通用计算机（PC机）上用软件（如Fortran、C语言）实现，但速度慢，不适合实时数字信号处理，只用于算法的模拟；
② 在通用计算机系统中加入专用的加速处理机实现，用以增强运算能力和提高运算速度。不适合于嵌入式应用，专用性强，应用受到限制；
③ 用单片机实现，用于不太复杂的数字信号处理。不适合于以乘法-累加运算为主的密集型DSP算法；
④ 用通用的可编程DSP芯片实现，具有可编程性和强大的处理能力，可完成复杂的数字信号处理的算法，在实时DSP领域中处于主导地位；
⑤ 用专用的DSP芯片实现，可用在要求信号处理速度极快的特殊场合，如专用于FFT、数字滤波、卷积、相关算法的DSP芯片，相应的信号处理算法由内部硬件电路实现。用户无需编程，但专用性强，应用受到限制；
⑥ 用基于通用DSP核的ASIC芯片实现。随着专用集成电路ASIC(Application Specific Integrated Circuit)的广泛使用，可以将DSP的功能集成到ASlC中。一般说来，DSP核是通用DSP器件中的CPU部分，再配上用户所需的存储器(包括Cache、RAM、ROM、flash、EPROM)和外设(包括串口、并口、主机接口、DMA、定时器等)，组成用户的ASIC。
2．数字信号处理的实现
数字信号处理的实现是用硬件、软件或软硬结合的方法来实现各种算法。数字信号处理的实现一般有以下几种方法：
1 数字信号处理
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7
2 可编程DSP芯片
可编程DSP芯片是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器，主要用于实时快速实现各种数字信号处理的算法。
在20世纪80年代以前，由于受实现方法的限制,数字信号处理的理论还不能得到广泛的应用。直到20年及80年代初，世界上第一块单片可编程DSP芯片的诞生，才使理论研究成果广泛应用到实际的系统中，并且推动了新的理论和应用领域的发展。可以毫不夸张地讲，DSP芯片的诞生及发展对近20年来通信、计算机、控制等领域的技术发展起到十分重要的作用。
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8
2.1 DSP芯片的发展概况
DSP芯片诞生于20世纪70年代末，至今已经得到了突飞猛进的发展，并经历了以下三个阶段。
第一阶段，DSP的雏形阶段（1980年前后）
1978年AMI公司生产出第一片DSP芯片S2811。
1979年美国Intel公司发布了商用可编程DSP器件Intel2920,由于内部没有单周期的硬件乘法器，使芯片的运算速度、数据处理能力和运算精度受到了很大的限制。运算速度大约为单指令周期200~250ns，应用领域仅局限于军事或航空航天部门。
这个时期的代表性器件主要有：Intel2920（Intel）、PD7720（NEC）、TMS32010（TI）、DSP16（AT&T）、S2811（AMI）、ADSP-21（AD）等。
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9
第二阶段，DSP的成熟阶段（1990年前后）
这个时期的DSP器件在硬件结构上更适合数字信号处理的要求，能进行硬件乘法、硬件FFT变换和单指令滤波处理，其单指令周期为80~100ns。
如TI公司的TMS320C20，它是该公司的第二代DSP器件,采用了CMOS制造工艺，其存储容量和运算速度成倍提高，为语音处理、图像硬件处理技术的发展奠定了基础。
20世纪80年代后期，以TI公司的TMS320C30为代表的第三代DSP芯片问世，伴随着运算速度的进一步提高，其应用范围逐步扩大到通信、计算机领域。
这个时期的器件主要有:TI公司的TMS320C20、30、40、50系列，Motorola公司的DSP5600、9600系列，AT&T公司的DSP32等。
2.1 DSP芯片的发展概况
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10
第三阶段，DSP的完善阶段（2000年以后）
这一时期各DSP制造商不仅使信号处理能力更加完善，而且使系统开发更加方便、程序编辑调试更加灵活、功耗进一步降低、成本不断下降。尤其是各种通用外设集成到片上，大大地提高了数字信号处理能力。这一时期的DSP运算速度可达到单指令周期10ns左右，可在 Windows 环境下直接用 C 语言编程，使用方便灵活，使DSP芯片不仅在通信、计算机领域得到了广泛的应用，而且逐渐渗透到人们日常消费领域。
目前，DSP芯片的发展非常迅速。硬件方面主要是向多处理器的并行处理结构、便于外部数据交换的串行总线传输、大容量片上RAM和ROM、程序加密、增加I/O驱动能力、外围电路内装化、低功耗等方面发展。软件方面主要是综合开发平台的完善，使DSP的应用开发更加灵活方便。
2.1 DSP芯片的发展概况
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11
2.2 DSP芯片的特点
数字信号处理不同于普通的科学计算与分析，它强调运算的实时性。除了具备普通微处理器所强调的高速运算和控制能力外，针对实时数字信号处理的特点，DSP在结构、指令系统、指令流程上作了很大的改进，其主要特点如下：
1．采用哈佛结构
DSP芯片普遍采用数据总线和程序总线分离的哈佛结构或改进的哈佛结构，比传统处理器的冯·诺伊曼结构有更快的指令执行速度。
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12
(1) 冯·诺伊曼（Von Neuman）结构
该结构采用单存储空间，即程序指令和数据共用一个存储空间，使用单一的地址和数据总线，取指令和取操作数都是通过一条总线分时进行。
当进行高速运算时，不但不能同时进行取指令和取操作数，而且还会造成数据传输通道的瓶颈现象，其工作速度较慢。
2.2 DSP芯片的特点
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13
冯·诺伊曼结构
CPU
I/O口
ROM
串行接口
RAM
并行接口
外部存储
器接口
地址总线AB
数据总线DB
2.2 DSP芯片的特点
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14
（2）哈佛（Harvard）结构
该结构采用双存储空间，程序存储器和数据存储器分开，有各自独立的程序总线和数据总线，可独立编址和独立访问，可对程序和数据进行独立传输，使取指令操作、指令执行操作、数据吞吐并行完成，大大地提高了数据处理能力和指令的执行速度，非常适合于实时的数字信号处理。
2.2 DSP芯片的特点
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15
外部管理数据总线
外部管理地址总线
数据总线
数据地址总线
程序数据总线
程序地址总线
CPU
I/O口
ROM
串行接口
RAM
并行接口
外部存储
器接口
哈佛结构
外部管理数据总线
外部管理地址总线
数据总线
数据地址总线
程序数据总线
程序地址总线
2.2 DSP芯片的特点
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16
（3）改进型的哈佛结构
改进型的哈佛结构是采用双存储空间和数条总线，即一条程序总线和多条数据总线。其特点如下：
① 允许在程序空间和数据空间之间相互传送数据，使这些数据可以由算术运算指令直接调用，增强芯片的灵活性；
② 提供了存储指令的高速缓冲器（cache）和相应的指令，当重复执行这些指令时，只需读入一次就可连续使用，不需要再次从程序存储器中读出，从而减少了指令执行作需要的时间。如：TMS320C6700系列的DSP，整个片内程序存储器都可以配制成高速缓冲结构。
2.2 DSP芯片的特点
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17
2．采用流水线技术
每条指令可通过片内多功能单元完成取指、译码、取操作数和执行等多个步骤，实现多条指令的并行执行，从而在不提高系统时钟频率的条件下减少每条指令的执行时间。
利用这种流水线结构，加上执行重复操作，就能保证在单指令周期内完成数字信号处理中用得最多的乘法 - 累加运算。如：
2.2 DSP芯片的特点
T1
T2
T3
T4
时 钟
取 指 令
指令译码
取操作数
执行指令
四级流水线操作
N
N-1
N-2
N-3
N+1
N
N-1
N-2
N+2
N+1
N
N-1
N+3
N+2
N+1
N
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18
3. 配有专用的硬件乘法-累加器
为了适应数字信号处理的需要，当前的DSP芯片都配有专用的硬件乘法-累加器，可在一个周期内完成一次乘法和一次累加操作，从而可实现数据的乘法-累加操作。如矩阵运算、FIR和IIR滤波、FFT变换等专用信号的处理。
4. 具有特殊的DSP指令
为了满足数字信号处理的需要，在DSP的指令系统中，设计了一些完成特殊功能的指令。
如：TMS320C54x中的FIRS和LMS指令，专门用于完成系数对称的FIR滤波器和LMS算法。
2.2 DSP芯片的特点
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19
5．快速的指令周期
由于采用哈佛结构、流水线操作、专用的硬件乘法器、特殊的指令以及集成电路的优化设计，使指令周期可在20ns以下。如：TMS320C67x的运算速度为100MIPS，即100百万条/秒。
6．硬件配置强
新一代的DSP芯片具有较强的接口功能，除了具有串行口、定时器、主机接口（HPI）、DMA控制器、软件可编程等待状态发生器等片内外设外，还配有中断处理器、PLL、片内存储器、测试接口等单元电路，可以方便地构成一个嵌入式自封闭控制的处理系统。
2.2 DSP芯片的特点
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20
7．支持多处理器结构
为了满足多处理器系统的设计，许多DSP芯片都采用支持多处理器的结构。如：TMS320C40提供了6个用于处理器间高速通信的32位专用通信接口，使处理器之间可直接对通，应用灵活、使用方便；
8．省电管理和低功耗
DSP功耗一般为0.5~4W，若采用低功耗技术可使功耗降到0.25W，可用电池供电，适用于便携式数字终端设备。
2.2 DSP芯片的特点
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21
2.3 DSP芯片的分类
为了适应数字信号处理各种各样的实际应用，DSP厂商生产出多种类型和档次的DSP芯片。在众多的DSP芯片中，可以按照下列2种方式进行分类：
1. 按用途分类
2. 按数据格式分类
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22
1. 按用途分类
按照用途，可将DSP芯片分为通用型和专用型两大类。
通用型DSP芯片：一般是指可以用指令编程的DSP芯片，适合于普通的DSP应用，具有可编程性和强大的处理能力，可完成复杂的数字信号处理的算法。
专用型DSP芯片：是为特定的DSP运算而设计，通常只针对某一种应用，相应的算法由内部硬件电路实现，适合于数字滤波、FFT、卷积和相关算法等特殊的运算。主要用于要求信号处理速度极快的特殊场合。
2.3 DSP芯片的分类
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23
2．按数据格式分类
根据芯片工作的数据格式，按其精度或动态范围，可将通用DSP划分为定点DSP和浮点DSP两类。
若数据以定点格式工作的——定点DSP芯片。
若数据以浮点格式工作的——浮点DSP芯片。
不同的浮点DSP芯片所采用的浮点格式有所不同，有的DSP芯片采用自定义的浮点格式，有的DSP芯片则采用IEEE的标准浮点格式。
2.3 DSP芯片的分类
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 24
2.4 DSP芯片的应用
随着DSP芯片价格的下降，性能价格比的提高，DSP芯片具有巨大的应用潜力。
主要应用：
1. 信号处理
2. 通 信
3. 语 音
4. 图像处理
5. 军 事
6. 仪器仪表
7. 自动控制
8. 医疗工程
9. 家用电器
10. 计 算 机
如：数字滤波、自适应滤波、
快速傅氏变换、Hilbert变换、
相关运算、频谱分析、
卷 积、模式匹配、
窗函数、波形产生等；
如：调制解调器、自适应均衡、
数据加密、数据压缩、
回波抵消、多路复用、
传真、扩频通信、
移动通信、纠错编译码、
可视电话、路由器等；
如：语音编码、语音合成、
语音识别、语音增强、
语音邮件、语音存储、
文本—语音转换等；
如：二维和三维图形处理、
图像压缩与传输、
图像鉴别、图像增强、
图像转换、模式识别、
动画、电子地图、
机器人视觉等；
如：保密通信
雷达处理
声纳处理
导航
导弹制导
电子对抗
全球定位GPS
搜索与跟踪
情报收集与处理等
如：频谱分析、函数发生、
数据采集、锁相环、
模态分析、暂态分析、
石油/地质勘探、
地震预测与处理等；
如：引擎控制
声 控
发动机控制
自动驾驶
机器人控制
磁盘/光盘伺服控制
神经网络控制等
如：助听器
X-射线扫描
心电图/脑电图
超声设备
核磁共振
诊断工具
病人监护等
如：高保真音响
音乐合成
音调控制
玩具与游戏
数字电话/电视
高清晰度电视HDTV
变频空调
机顶盒等
如：震裂处理器
图形加速器
工作站
多媒体计算机等
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25
2.5 DSP芯片的发展现状和趋势
1．DSP芯片的现状
（1）制造工艺
早期DSP采用4m的NMOS工艺。现在的DSP芯片普遍采用0.25m或0.18m亚微米的CMOS工艺。芯片引脚从原来的40个增加到200个以上，需要设计的外围电路越来越少，成本、体积和功耗不断下降。
（2）存储器容量
早期的DSP芯片，其片内程序存储器和数据存储器只有几百个单元。目前，片内程序和数据存储器可达到几十K字,而片外程序存储器和数据存储器可达到16M48位和4G40位以上。
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26
（3）内部结构
目前，DSP内部均采用多总线、多处理单元和多级流水线结构，加上完善的接口功能，使DSP的系统功能、数据处理能力和与外部设备的通信功能都有了很大的提高。
（4）运算速度
近20年的发展，使DSP的指令周期从400ns缩短到10ns以下，其相应的速度从2.5MIPS提高到2000MIPS以上。如C6713执行一次1024点复数FFT运算的时间只有66s。
2.5 DSP芯片的发展现状和趋势
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27
（5）高度集成化
集滤波、A/D、D/A、ROM、RAM和DSP内核于一体的模拟混合式DSP芯片已有较大的发展和应用。
（6）运算精度和动态范围
DSP的字长从8位已增加到32位，累加器的长度也增加到40位，从而提高了运算精度。同时，采用甚长指令字 （VLIW）结构和高性能的浮点运算，扩大了数据处理的动态范围。
2.5 DSP芯片的发展现状和趋势
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28
（7）开发工具
具有较完善的软件和硬件开发工具，如：软件仿真器Simulator、在线仿真器Emulator、C编译器和集成开发环境CCS等，给开发应用带来很大方便。
CCS是TI公司针对本公司的DSP产品开发的集成开发环境。它集成了代码的编辑、编译、链接和调试等诸多功能，而且支持C/C++和汇编的混合编程。开放式的结构允许外扩用户自身的模块。
2.5 DSP芯片的发展现状和趋势
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29
2．DSP技术的发展趋势
未来的10年，全球DSP产品将向着高性能、低功耗、加强融合和拓展多种应用的趋势发展，DSP芯片将越来越多地渗透到各种电子产品当中，成为各种电子产品尤其是通信类电子产品的技术核心。
DSP技术将会有以下一些发展趋势：
（1）DSP的内核结构将进一步改善
多通道结构和单指令多重数据（SIMD）、甚长指令字组（VLIM）将在新的高性能处理器中占主导地位，如AD公司的 ADSP-2116x。
2.5 DSP芯片的发展现状和趋势
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 30
（2）DSP 和微处理器的融合
微处理器MPU：是一种执行智能定向控制任务的通用处理器，它能很好地执行智能控制任务，但是对数字信号的处理功能很差。
DSP处理器：具有高速的数字信号处理能力。
在许多应用中均需要同时具有智能控制和数字信号处理两种功能。
将DSP和微处理器结合起来，可简化设计，加速产品的开发，减小PCB体积，降低功耗和整个系统的成本。
2.5 DSP芯片的发展现状和趋势
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 31
（3）DSP 和高档CPU的融合
大多数高档MCU，如Pentium 和PowerPC都是SIMD指令组的超标量结构，速度很快。
在DSP中融入高档CPU的分支预示和动态缓冲技术，具有结构规范，利于编程，不用进行指令排队，使DSP性能大幅度提高。
（4）DSP 和SOC的融合
SOC是指把一个系统集成在一块芯片上。这个系统包括DSP 和系统接口软件等。
2.5 DSP芯片的发展现状和趋势
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32
（5）DSP 和FPGA的融合
FPGA是现场可编程门阵列器件。它和DSP集成在一块芯片上，可实现宽带信号处理，大大提高信号处理速度。
（6）实时操作系统RTOS与DSP的结合
随着DSP处理能力的增强，DSP系统越来越复杂，使得软件的规模越来越大，往往需要运行多个任务，各任务间的通信、同步等问题就变得非常突出。
随着DSP性能和功能的日益增强，对DSP应用提供RTOS的支持已成为必然的结果。
2.5 DSP芯片的发展现状和趋势
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 33
（7）DSP的并行处理结构
为了提高DSP芯片的运算速度，各DSP厂商纷纷在DSP芯片中引入并行处理机制。这样，可以在同一时刻将不同的DSP与不同的任一存储器连通，大大提高数据传输的速率。
（8）功耗越来越低
随着超大规模集成电路技术和先进的电源管理设计技术的发展，DSP芯片内核的电源电压将会越来越低。
2.5 DSP芯片的发展现状和趋势
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 34
3 DSP系统
一个典型的DSP系统应包括抗混叠滤波器、数据采集A/D转换器、数字信号处理器DSP、D/A转换器和低通滤波器等组成。
x(t)
抗混叠
滤波器
A/D
转换器
x(n)
y(n)
y(t)
数字信号处理器
D/A
转换器
低通
滤波器
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 35
DSP系统的处理过程：
① 将输入信号x(t)进行抗混叠滤波，滤掉高于
折叠频率的分量，以防止信号频谱的混叠；
② 经采样和A/D转换器，将滤波后的信号转换
为数字信号x(n)；
③ 数字信号处理器对x(n)进行处理，得数字信
号y(n)；
④ 经D/A转换器，将y(n)转换成模拟信号；
⑤ 经低通滤波器，滤除高频分量，得到平滑的
模拟信号y(t)。
3 DSP系统
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 36
目前，在生产通用DSP的厂家中，最有影响的公司有：
ADI公司
AT&T公司（现在的Lucent公司）
Motorola公司
TI公司（美国德州仪器公司）
NEC公司
4 DSP产品简介
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 37: 世界DSP芯片的格局

## Slide 38
美国TI公司自1982年推出第一款定点DSP芯片以来，相继推出定点、浮点和多处理器三类运算特性不同的DSP芯片，共计已发展了七代产品。其中，定点运算单处理器的DSP有七个系列，浮点运算单处理器的DSP有三个系列，多处理器的DSP有一个系列。主要按照DSP的处理速度、运算精度和并行处理能力分类，每一类产品的结构相同，只是片内存储器和片内外设配置不同。
4 DSP产品简介
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 39: TI公司主推的DSP平台
TMS320C5000™
Lowest
Power/MIPS DSPs in the World
Most Control-Optimized MCUs in the World
TMS320C2000™
Highest- Performance DSPs in the World
TMS320C6000™
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
TI作为全球DSP的领导者，目前主推3个DSP平台：TMS320C2000、C5000和C6000，多个子系列，数十种DSP器件，为用户提供广泛的选择，以满足各种不同应用的需求。
C2000平台主要针对工业控制领域，尤其是C24x、LF240x和F28x是专为电机控制进行优化的DSP
C5000平台主要为高速、低功耗应用而开发，手机、PDA等手持设备
C6000平台主要为高速、高性能应用而开发，无线通信基站，视频、图像处理等

## Slide 40
Optical Networking
Control of laser diode
TV screen
Deflection of electron beam for small angle and sharp corner TV screen
Automotive - EPS
Battery operated precision for steering
Printer
Print head control
Paper path motor control
Digital Power Supply
Provides control, sensing,
PFC, and other functions
“Segway”
Many new cool
Application to come
Tire Pressure
Low cost pressure sensing based on tire rotation speed measurement
C2000系列MCU
应用领域
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
C2000系列DSP主要用于代替MCU，应用于各种工业控制领域，尤其是电机控制领域

## Slide 41
C2000系列MCU
子系列
C2xx子系列：16位定点DSP、20MIPS
  代表器件：TMS320F206PZ
C24x子系列：16位定点DSP、20MIPS
  代表器件：TMS320F240
LF240x子系列：16位定点DSP、40MIPS
  代表器件：TMS320LF2407
F28x子系列：32位定点DSP、150MIPS
  代表器件：TMS320F2812、TMS320F2810
Notes: C2000系列DSP有4个子系列：C2xx、C24x、LF240x和F28x，新的设计推荐选用LF240x和F28x

## Slide 42
C5000系列DSP的应用
TI DSPs in 60% of all digital cell phones
TI DSPs chosen by 8 of top 10 internet consumer electronic manufacturers
TI DSPs chosen by 7 of top 8 digital still camera manufacturers
TI DSPs in 80% of IP phone designs
TI has 80% of VoIP Gateway market
TI DSPs used in 8 of the top 10 wireless infrastructures
TMS320C5000
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
C5000系列DSP主要应用于通信和消费类电子产品
手机、数字相机、无线通信基础设备、VoIP网关、IP电话、MP3等

## Slide 43
C5000系列DSP
子系列
C54x子系列：16位定点DSP、100～160MIPS
  代表器件：TMS320VC5402、VC5409、VC5410、VC5416
C55x子系列：16位定点DSP、400MIPS
  代表器件：TMS320VC5510、VC5509、VC5502
C54x＋ARM7子系列：
  代表器件：TMS320VC5470、VC5471、DSC21
C55x＋ARM9子系列：
即OMAP平台：Open Multimedia Applications Platform
  代表器件：OMAP5910
Notes: C5000系列DSP有2个子系列：C54x和C55x，C54x子系列一般应用于低端产品、C55x子系列应用于高端产品
C54x+ARM7：DSP+通用RISC处理器，主要应用于嵌入式系统中，如静态数码相机
C55x+ARM9：主要应用于2G和3G手机中

## Slide 44
C54x
C55x
Higher performance
CPU
2 - 40 bit accumulators
1 - 40-bit ALU
1 - 40 bit barrel shifter L31,R16
1 - 17x17-bit MAC
unprotected pipeline
1 - 16 bit program bus
3 - 16 bit data buses
4 - 16 bit address buses
separate program, data memory
4 - 40 bit accumulators
1 - 40-bit ALU - dual mode + 1 16-bit ALU
1 - 40 bit barrel shifter L32,R31
2 - 17x17-bit MACs
protected pipeline
1 - 32 bit program bus
5 - 16 bit data buses
6 - 24 bit address buses
unified memory space
Extended hardware
resources
16 bit instructions
defined parallel instructions
Superset of 54x Mnemonic
8,16,24,32,40,48 bit instructions
defined parallel instructions
user defined parallel instructions
C54x
Mnemonic
C55x
Mnemonic
C5000系列DSP
C54x与C55x内含的差别
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Replace this chart with new from previous page.

## Slide 45
一、TMS320C54x的硬件结构
PAGEN DAGEN
特殊功能
寄存器
系统控制
程序地址生成器
数据地址生成器
CPU
乘法
累加器
算术/逻辑
运算单元
桶 形
移位器
比较器
外部
存储器
接口
外部
设备
接口
程序存储器
数据存储器
串行口
并行口
定时器
计数器
中断
系统
控制
接口
PAB
PB
CAB
CB
DAB
DB
EAB
EB

## Slide 46
二、C54x的中央处理器CPU

## Slide 48
ALU的功能框图
MUX
A
B
ALU
符号ctr
符号ctr
MUX
MUX
CB15~CB0
DB15~DB0
MAC输出
SXM
SXM
OVM
C16
C
ZA/ZB
TC
X
Y
A
M
U
B
B
A
C
T
D
S
OVA/OVB
桶形移位器输出
二、C54x的中央处理器CPU

## Slide 49
二、C54x的中央处理器CPU
零检测
舍入器
饱和逻辑
取整
40位加法器
MUX
XM YM
乘法器(17 17)
符号控制
符号控制
X MUX
Y MUX
T
DB15~DB0
CB15~CB0
PB15~PB0
YA
XA
OVM
OVA/OVB
ZA/ZB
至A/B
FRCT
A
B
0
来自A
来自B
P
A
C
D
A
D
T
乘法-累加单元功能框图

## Slide 50
DSL modems
Pooled modems
Base station transceivers
Wireless LAN
Enterprise PBX
Speech recognition
Multimedia gateway
Professional audio
Networked camera
Machine vision
Security identification
Industrial scanner
High speed printer
Advanced encryption
Broadband Communications
Wireless 3G Base Stations
Medical Imaging
C6000系列DSP的应用
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
C6000系列DSP主要应用于高速宽带和图像处理等高端应用，如宽带通信、3G基站和医疗图像处理等。
DSL Modem
Modem池
收发基站
无线局域网
企业用户交换机
语音识别
多媒体网关
专业音频设备
网络照相机
机器视觉
安全认证
工业扫描仪
高速打印机
高级加密器
等

## Slide 51
C6000系列DSP
子系列
C62x子系列：32位定点DSP、1200～2400MIPS
  代表器件：TMS320C6211
C67x子系列：32位浮点DSP、1200～1800MIPS，900～1350MFLOPS
  代表器件：TMS320C6711、C6712、C6713、C6727、C6726
C64x子系列：32位定点DSP，4000～5760MIPS
  代表器件：TMS320C66414、C6415、C6416
Notes: C5000系列DSP有3个子系列：C62x、C67x和C64x

## Slide 52: 4 CCS集成开发环境
  CCS(Code Composer Studio)是TI公司为DSP推出的集成软件开发环境(IDE)，提供了配置、建立、调试、跟踪和分析的工具，包括了应用程序开发必需的所有功能，便于对实时信号处理程序的编制和测试，能够加速开发进程，提高工作效率。

## Slide 53
CCS是DSP领域第一个
完整的、开放型集成开发环境(IDE)
直观、易用
无需停止DSP运行即可观察DSP的信息
具有实时分析功能开放的环境
可加入第三方插件(Plug-Ins)
CCS调试界面

## Slide 54
CCS调试界面
菜单条
标题区
编辑工具条
编译工具条
数据显示窗口
图形显示窗口
变量观察窗口
C源程序编辑窗口
反汇编调试
窗口
编译运行结果显示窗口
调试
工具条
工程管理窗口

## Slide 55: CCS集成开发环境
提供一些类似VC的代码编辑功能
  语法高亮显示，自动缩近，文字查找等等
原程序可以与反汇编同时显示
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
提供一些类似VC的代码编辑功能
  语法高亮显示，自动缩近，文字查找, 替换,撤销, 重做, 用户化键盘命令.等等
原程序，反汇编同时显示. 逐条语句对应, 但优化后是模块对应.

## Slide 56: CCS项目管理
应用程序按项目来管理，按层次以图形化的方式显示
  *.cmd 文件
  *.h 头文件
  *.lib 库文件
  *.c 源程序
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
项目窗口，显示一个项目的组成，项目文件(.pjt)，cmd文件，.h头文件，.c源程序
编译时,可选用全编译和仅对修改的文件编译

## Slide 57: CCS图形化设置
各种编译选项，如C编译器选项，连接器选项等通过图形化方式来设置，不需要手工添加选项
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
有C编译器的选项，汇编选项，连接选项；
2。0之后没有汇编选项。都用cl6x编译.asm文件

## Slide 58: CCS 常用功能
1、设置断点
将光标放置在需要设置断点的程序行前，点击Debug →Breakpoints，或点击工具栏按钮 ，即可完成一个断点的设置，点击工具栏按钮 可清除所有的断点。
2、复位的3种方法
(1) Reset DSP：点击Debug →Reset CPU，初始化所有的寄存器内容并暂停运行中的程序。使用此命令后，要重新装载.out 文件后，再执行程序。
(2) Restart：点击Debug → Restart ，将PC 值恢复到当前载入程序的入口地址。
(3) Go main：点击Debug →Go main，将程序运行到主程序的入口处暂停。
3、执行程序的4种方法
(1) 连续 执行：点击Debug →Run ，程序运行直到遇到断点为止。
(2) 暂停执行：点击Debug →Halt ，程序停止运行。
(3) 动画执行：点击Debug →Animate，用户反复运行程序，直到遇到断点为止。
(4) 自由执行：点击Debug →Run Free ，禁止所有断点运行程序。
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
断点设置:多种step方法: single step(step into, 源程序级单步); step over(函数级单步); step out(跳出); run to cursor 运行到光标处.
运行到断点处自动更新窗口
观察和编辑变量、寄存器和存储器
调用堆栈（call stack），显示函数调用层次关系. 补充上电时的工作：$ASM$(simulator, 硬件上电复位RESET中断服务程序)c_int00_auto_init(C变量初始化)返回后c_int00调main()函数…. Main()完成后，c_int00调exit(1),做一些清楚工作,如关闭打开的文件.exit在调abort,无限循环.
利用探点(probe point)流入流出(stream in and out)存储器数据:

## Slide 59: CCS 常用功能
4、单步执行的4 种方法
(1) 单步进入：快捷键F8，Debug →Step Into，当调试语句不是基本的汇编指令时，此操作进入语句内部
(2) 单步执行：点击Debug → Step Over，此命令将函数或子函数当作一条语句执行，不进入内部调试
(3) 单步跳出：点击Debug →Step Out，此命令作用为从子程序中跳出
(4) 执行到光标处：快捷键Crtl+F10，Debug → Run to Cursor，此命令作用为将程序运行到光标处
5、查看内存与变量
(1) 查看变量：使用View →Watch Window 命令
(2) 查看寄存器：使用View →Registers →CPU Registers 命令
(3) 查看内存：使用View →Memory 命令
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
断点设置:多种step方法: single step(step into, 源程序级单步); step over(函数级单步); step out(跳出); run to cursor 运行到光标处.
运行到断点处自动更新窗口
观察和编辑变量、寄存器和存储器
调用堆栈（call stack），显示函数调用层次关系. 补充上电时的工作：$ASM$(simulator, 硬件上电复位RESET中断服务程序)c_int00_auto_init(C变量初始化)返回后c_int00调main()函数…. Main()完成后，c_int00调exit(1),做一些清楚工作,如关闭打开的文件.exit在调abort,无限循环.
利用探点(probe point)流入流出(stream in and out)存储器数据:

## Slide 60: CCS 常用功能
6、显示图形 Probe（探点） 1)适合于算法的开发，功能验证
2)可以完成这样的功能
  从一个文件中读入数据到一个DSP的缓冲区
  将一个DSP的缓冲区写到文件中
3)探点类似于断点，又不同于断点
  运行到Probe point，DSP会停顿下来
  完成一些动作后（读写文件），程序继续运行
4)文件输入输出的设置：FileFile I/O…
5) Probe的设置：类似断点的设置（用工具条）
示例0901

## Slide 61: CCS 常用功能
CCS支持一维图形，二维图象（标准的数据格式），眼图等显示方式
有放大、缩小等功能
可以方便直观地判断算法执行的效果

## Slide 62: CCS 常用功能
GEL＝General Extension Language
一种类似C的解释型语言，可实现循环等程序结构
提供基本的程序控制命令，类似以前emulator提供的命令，GEL_Go(), GEL_Reset() 等等
可以制作菜单（可以加入到CCS主菜单），对话框，滑动条
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 63: CCS 常用文件
文件名 | 描述
program.c | C程序源文件
program.asm | 汇编程序源文件
program.sa | 线性汇编程序源文件
vectors.asm | 中断向量表文件
filename.h | C程序的头文件，包含DSP/BIOS API 模块的头文件
filename.lib | 库文件
project.cmd | 链接命令文件
program.obj | 由源文件编译或汇编而得的目标文件
program.out | 经完整的编译、汇编以及链接后生成的可执行文件
program.map | 经完整的编译、汇编以及链接后生成的空间分配文件
project.pjt | 存储环境设置信息的工程文件

## Slide 64
数字信号的软件实现还可利用MATLAB语言的工具箱函数设计。
另外，MATLAB 还具有一个附加组件Simulink 系统仿真组件用来仿真线性系统、非线性系统、连续系统、离散系统、连续与离散混合系统、多采样率系统等。
还利用MATLAB DSP模块库提供的关键DSP算法模块能快速高效地进行复杂DSP系统原理设计与仿真，与RTW（RealTime Workshop）配合使用可以为实时DSP硬件生成优化的ANSIC（美国国家标准C语言）代码，或把定点DSP程序编译成能在嵌入式系统中执行的C代码。这些也是DSP实现的现代辅助工具，从事DSP工作的技术人员常常用到它。